## Slide 1: ИС ОПС «ПРИТОК-А»
Курс: Работа с приборами серии «Приток-А-КОП»
(базовый уровень)
2020

## Slide 2: ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
ОФИС
02

## Slide 3: Содержание
Модуль 1 – Обзор системы
Модуль 2 – Приборы
Модуль 3 – Модули расширения
Модуль 4 – Подключение
Модуль 5 – Конфигуратор параметров Uniprog
Модуль 6 – РКС-05 и Contact-ID совместимые приборы

## Slide 4: Обзор системы
Модуль 1

## Slide 5: ИС ОПС «ПРИТОК-А» - Возможности
    Масштабируемость системы
    Расчётная емкость до 100 000 пультовых номеров
    Охрана объектов по любым имеющимся каналам связи
    Двухсторонний контроль канала охраны
    Шифрование передаваемой информации
    Резервирование каналов связи
    Автоматизация ежедневных процессов: проверка ТС, заявки, реагирование, оповещение
    Включение старого оборудования в IP-сети
    Мониторинг подвижных объектов
Notes: Ключевые особенности ИС ОПС «Приток-А»
  Охрана объектов по любым доступным каналам связи (Ethernet, GSM, телефонная линия 18КГц, радиоканал);
  Двусторонний контроль канала охраны – прибор постоянно присылает на пульт свое состояние и при нештатное ситуации оператору выдается оповещение;
  Защищенный шифрованный канал между прибором пультом;
  Удаленное конфигурирование оборудования – оператор с пульта имеет возможность произвольно настраивать параметры прибора, включая замену прошивки;
  Масштабируемость системы – существующая система может наращиваться необходимыми модулями;

## Slide 6: ИС ОПС «ПРИТОК-А» - Возможности
    Контроль и управление доступом
    Интеграция систем видеонаблюдения Axxon Next 4.0, Intellect и DOMINATION в систему охранно-пожарной сигнализации
    Передача информации о тревогах собственным ГЗ с применением мобильного приложения «Экипаж»
    Взаимодействие с обслуживающими организациями
    Взаимодействие с реагирующими организациями
    Регистрация переговоров дежурного персонала
Notes: Ключевые особенности ИС ОПС «Приток-А»
  ИС ОПС «ПРИТОК-А» – это один из немногих выпускаемых в Российской Федерации программно-аппаратный комплекс, объединяющий в единое целое универсальную систему централизованного наблюдения, систему мониторинга, систему записи переговоров и ряд других подсистем.
  Такая интеграция позволяет на едином рабочем месте оператора осуществлять наблюдение за охраняемыми и контролируемыми стационарными и подвижными объектами.

## Slide 7: ИС ОПС «ПРИТОК-А» - Структура
АРМы
Сервера Приток-А
Пультовое оборудование
Объектовые приборы
Notes: Принцип действия:
  Используя любые доступные прибору каналы связи сообщение с объекта направляется в локальную сеть пункта централизованного наблюдения, где сервер ИС «Приток-А» перенаправляет его на рабочее место оператора.
  При необходимости оператор может переслать его на необходимый АРМ: планшет группы реагирования, в обслуживающую или иную организацию.

## Slide 8: ИС ОПС «ПРИТОК-А» - Рабочие места
АРМ МПО – мониторинг подвижных объектов, а так же оценка оперативной обстановки на электронной карте
АРМ Конфигуратор – настройка системы, добавление конфигураций приборов, отчетность по подключенному оборудованию
АРМ Персоны – ведение картотеки персон в системе (клиенты, сотрудники и т.д.)
АРМ Карточка – ведение базы данных охраняемых объектов
АРМ ДПЦО – автоматизация деятельности персонала ПЦН: работа с тревогами, оперативные отчеты и т.д.
АРМ Статистика – аналитическая работа со статистической информацией

## Slide 9: ИС ОПС «ПРИТОК-А» - Структура
Notes: Подсистемы ИС ОПС «Приток-А»
  В ИСП ОПС «Приток-А» реализован модульный принцип, который позволяет, как из конструктора, собрать из имеющихся подсистем пульт централизованного наблюдения с необходимой для решения поставленной задачи функциональностью.
  Например, подсистема Приток-Интернет позволяет осуществлять охрану объектов с использованием цифровых каналов связи, Приток-РЛС предназначен для охраны периметра с помощью радиолокационных установок, а Приток-Видео дает возможность получать видеопоток с объекта при тревоге.

## Slide 10: ИС ОПС «ПРИТОК-А» - WEB-сервисы
Приток-Охрана-WEB:
  Удаленный доступ для собственников с возможностью мониторинга и управления охраняемыми объектами
  Удаленный доступ для сотрудников обслуживающих организаций к информации по обслуживаемым объектам, списку заявок на ремонт и обслуживание ТСО
  Передача тревог в организации, осуществляющие реагирование с выездом ГЗ/ГБР по сигналу «тревога» на охраняемые стационарные и подвижные объекты
  Организация уведомления собственников о возникающих на объекте событиях и возможность управления охраняемыми объектами через мессенджеры "Telegram" и "Viber"

## Slide 11: ИС ОПС «ПРИТОК-А» - Приложения
Приток - Трекер
Приток - Охрана
Приток - Экипаж

## Slide 12: Приборы
Модуль 2

## Slide 13: ПРИТОК-А-КОП
Контроллер охранно-пожарный
Работа по каналам Ethernet и GSM
Поддержка 3G
Постоянное двустороннее шифрованное соединение с пультом
Шина расширения RS-485 – подключение дополнительных модулей расширения и выносных клавиатур
Расширение до 128 шлейфов
Управляемые реле
Интеграция с радиоканальными системами «Астра» и «Ладога-РК»
Удаленное обновление прошивки по каналам охраны
Удаленное конфигурирование по каналам охраны
Единый интерфейс программирования

## Slide 14: Приборы ПРИТОК-А-КОП
КОП-01 / КОП-03
8 / 16 шлейфов
КОП-02.2
КОП-02
КОП-02.2 с МРШ-02 (комплект)
МРШ-02
(4 шлейфа)

## Slide 15: Приборы ПРИТОК-А-КОП
Прибор
Реле
Тип клавиатуры
Тип считывателя
Ethernet
Модем (2хSIM)
Wi-Fi
Встроенный МБД
Питание
АКБ
RS-485
ШС
Индикаторы
КОП-02
4
мембрана
Touch Memory
V
2G
X
X
12B
X
V
4
4
КОП-02.1
4
мембрана
Touch Memory
V
X
X
X
12B
X
V
4
4
КОП-02.2
4
мембрана
Touch Memory
V
2G
X
X
12B
X
V
4
8
КОП-03(8) 2G
6
мембрана
Touch Memory
V
2G
Опция
X
220B
V
V
8
8
КОП-03(16) 2G
6
мембрана
Touch Memory
V
2G
Опция
X
220B
V
V
16
16
КОП-03(8) 3G
6
мембрана
Touch Memory
V
3G
Опция
X
220B
V
V
8
8
КОП-03(16) 3G
6
мембрана
Touch Memory
V
3G
Опция
X
220B
V
V
16
16
Сравнительная таблица характеристик приборов: КОП-02 и КОП-03

## Slide 16: Приборы ПРИТОК-А-КОП
КОП-02.4
КОП-02.4К
Модульная компоновка
NFC-считыватель
Поддержка 2G и 3G модемов
Wi-Fi

## Slide 17: Приборы ПРИТОК-А-КОП
КОП-05
КОП-04
Модульная компоновка
Wi-Fi
NFC-считыватель
Поддержка 2G и 3G модемов
Встраиваемый модуль беспроводных датчиков

## Slide 18: Приборы ПРИТОК-А-КОП
КОП-01 исп.1
КОП-01 исп.2
КОП-01 исп.3

## Slide 19: Приборы ПРИТОК-А-КОП

## Slide 20: Приток-NFC

## Slide 21: РКС-05: Contact-ID
РКС-05
Поддержка приборов работающих в протоколе Contact-ID:
Vista
Болид
Paradox
Каналы связи:
Ethernet
2 SIM (GPRS)

## Slide 22: РКС-05: Contact-ID

## Slide 23: Модули расширения
Модуль 3

## Slide 24: Шина расширения
К любому прибору можно подключить до:
28 модулей индикации
30 модулей расширения шлейфов
16 транзитных модулей
Notes: Модули индикации – клавиатуры и выносные пульты
Модули расширения шлейфов – позволяют наращивать количество шлейфов до 128 суммарно. Модуль релейного расширителя так же относится к модулям расширения шлейфов

## Slide 25: Расширители шлейфов - МРШ
МРШ-02(4)
МРШ-02(16)

## Slide 26: Расширители шлейфов - МБД
Модули подключения беспроводных датчиков систем Астра-Р и Ладога-РК
Исполнение в виде выносного модуля для подключения по шине RS-485 и встраиваемого модуля для установки в приборы КОП-04 и КОП-05

## Slide 27: Клавиатуры
ППКОП (М4)
ППКОП-02

## Slide 28: Клавиатуры
ППКОП-03
ППКОП NFC

## Slide 29: Клавиатуры
ППКОП-05
Сканер отпечатков
пальцев
хранение до 500 отпечатков;
обработка отпечатков на самой клавиатуре.

## Slide 30: Клавиатуры
ППКОП-04
Цветной сенсорный 7” экран
Отборажение состояния 128 шлейфов
Подключение IP-камер

## Slide 31: Клавиатуры
ВС-02

## Slide 32: Модули индикации
МИ-30
Отображение состояния 30 шлейфов сигнализации
Встроенный считыватель NFC

## Slide 33: Пульты выносные
ПВ ППКОП-04
ПВ ППКОП-03
ПВ ППКОП

## Slide 34: Пульты выносные
ПВ ППКОП-02
Выносной пульт управления для приборов Приток-А-КОП.
Подключение к КОП по шине расширения.
Индикация 128 зон на внешнем мониторе. Подключение к монитору по интерфейсу HDMI.
Подключение клавиатуры и манипулятора типа "мышь" по интерфейсу USB.
Питание 12В.

## Slide 35: Подключение
Модуль 4

## Slide 36: Схема подключения КОП-02

## Slide 37: Схема подключения КОП-02

## Slide 38: Схема подключения КОП-02.4

## Slide 39: Схема подключения КОП-04

## Slide 40: Схема подключения КОП-04

## Slide 41: Схема подключения по шине RS-485

## Slide 42: Конфигуратор Uniprog
Модуль 5

## Slide 43: Загрузка ПО

## Slide 44: Загрузка ПО
Конфигуратор
Прошивки для КОП и модулей расширения
Конфигуратор
Прошивки для КОП и модулей расширения
Прошивки для РКС
Вспомогательные утилиты

## Slide 45: Обновление прошивки прибора

## Slide 46: Обновление прошивки прибора
Прошивки находятся в каталоге FW архива с Uniprog 3.0.4
  Archive – старые версии прошивок для КОП
  SHR – прошивки для модулей расширения
  DOC – инструкция для КОП
  2.ХХ – актуальная прошивка для КОП
Приток-А-КОП-02 с модемом Wismo поддерживает работу только с прошивкой 1.69
Порядок обновления КОП-02:
  1.69
  2.13 (32)
  Текущая актуальная

## Slide 47: Настройка прибора

## Slide 48: Настройка прибора

## Slide 49: Настройка прибора

## Slide 50: Настройка прибора

## Slide 51: Выходы

## Slide 52: Настройка прибора

## Slide 53: Настройка прибора

## Slide 54: Шлейфы

## Slide 55: Работа с шиной RS-485

## Slide 56: Работа с шиной RS-485

## Slide 57: MAC-адрес

## Slide 58: Работа с шиной RS-485

## Slide 59: РКС-05 и Contact-ID совместимые приборы
Модуль 6

## Slide 60: РКС-05: Contact-ID

## Slide 61: РКС-05: Contact-ID

## Slide 62: РКС-05: Contact-ID

## Slide 63: РКС-05: Contact-ID

## Slide 64: РКС-05

## Slide 65: РКС-05

## Slide 66: РКС-05

## Slide 67: РКС-05

## Slide 68: РКС-05

## Slide 69: VISTA-501

## Slide 70: VISTA-501

## Slide 71: Лабораторная работа
Настройка прибора Приток-А-КОП

## Slide 72: Лабораторная работа
Собрать конфигурацию: КОП-02, МРШ-02(4), клавиатура ППКОП
Настроить прибор для работы в локальной сети
  Идентификатор 100080
  Ключ шифрования 18181818181818181818181818181818
  Сервер 192.168.0.222:40000
  Адрес прибора 192.168.0.33 (/24)
Настроить шлейфы: 1) Выключен 2) Патруль, 3) ОС, 4) ТС
Настроить на выносной клавиатуре отображение шлейфов в следующей последовательности:
    Индикатор 1 – Шлейф №2 Индикатор 2 – Шлейф №4
    Индикатор 3 - Шлейф №3 Индикатор 4 - Шлейф №1

## Slide 73: Контакты

## Slide 74: Контакты
 | www.sokrat.ru | основной сайт
 | catalog.sokrat.ru | каталог оборудования
 | forum.sokrat.ru | технический форум
 | @sokratinfo | новостной канал ОБ «СОКРАТ» (Telegram)
 | @sokrattips | часто задаваемые вопросы по ИС «Приток-А» (Telegram)
 | @sokrattalk | свободное общение на технические темы

## Slide 75: Контакты
Техническая поддержка:
  support@sokrat.ru
  тел.: 8-800-333-66-70
  moskva@sokrat.ru
  тел. (499) 558-01-12
Общая
Москва