## Slide 1: ИС ОПС «ПРИТОК-А»
КОП-02.6 / Клавиатура ППКОП-04
Обзор
2022-10-29 19:08:31

## Slide 2: Организационные вопросы
ОФИС
02

## Slide 3: Ссылка для загрузки
https://clck.ru/mbX87

## Slide 4: КОП-02.6 / ППКОП-04

## Slide 5: КОП-02.6 / клавиатура ППКОП-04
7” сенсорный ЖК-экран;
Отображение состояния 128 шлейфов;
Работа с 16 ip-камерами;
Голосовое оповещение.

## Slide 6: Схема подключения

## Slide 7: Режим «Весь прибор»
Режим «Весь прибор»
Возможно взятие под охрану и снятие одновременно всех охранных зон прибора.

## Slide 8: Режим «Весь прибор»
Ввод цифрового кода с помощью виртуальной клавиатуры
− Ввести цифровой код идентификации ХО (от 4 до 12 символов);
− Выбрать тип операции: для взятия нажать «Взять», для снятия нажать «Снять».
Ввод кода идентификации ХО с помощью брелока или ключа TM
− Приложить брелок или ключ TM к соответствующему считывателю.
Комбинированный ввод (цифровой код + брелок или ключ TM)
− Ввести цифровой код идентификации ХО;
− Приложить брелок или ключ TM к соответствующему считывателю.

## Slide 9: Режим «Весь прибор»
При ошибке ввода кода повторите ввод кода заново.
После запроса на взятие или снятие прибор блокирует ввод кода на время обмена данными с ПЦН (до 4 секунд) для исключения случайного повторного ввода.

## Slide 10: Режим «Раздельное управление»
Режим «Раздельное управление»
Доступно взятие и снятие выбранных охранных зон, а также управление силовыми ключами прибора

## Slide 11: Режим «Раздельное управление»
Частичное взятие под охрану и снятие с охраны зон / разделов
Коротким нажатием выбрать отдельный раздел/зону вне разделов или длинным нажатием последовательно выбрать несколько зон и/или разделов;
Выбрать действие нажатием «Взять» / «Снять»;
Ввести цифровой код идентификации ХО или приложить брелок.
Управление силовыми ключами
Коротким нажатием выбрать отдельный силовой ключ или длинным нажатием выбрать несколько силовых ключей;
Выбрать действие «Вкл.» / «Выкл.»;

## Slide 12: Режим «Раздельное управление»
Отображение зон и разделов организованно постранично.
Навигация между страницами осуществляется «перелистыванием» страниц (касание в области зон/разделов и безотрывное проведение влево или вправо) или нажатием на кнопки, номера которых соответствуют номерам страниц.

## Slide 13: Информационный режим
Информационный режим
Предназначен для визуального контроля состояния питания и каналов связи, подключённых к прибору охранных зон и дополнительных датчиков.
Доступен для режимов «Весь прибор» и «Частичное управление»

## Slide 14: Режим «Панель КОП»
Режим «Панель КОП»
(только для КОП-02.6)
Имитируются органы управления и
индикации прибора КОП.
Режим является дополнительным и предназначен, преимущественно, для технического обслуживания прибора.

## Slide 15: Переключение режимов

## Slide 16: Обновление прошивки
Алгоритм обновления
Клавиатуру и компьютер подключить к одной локальной сети, назначить IP адреса из одной подсети;
Перейти в раздел дополнительных опций;
Перейти в раздел управление;
Запустить службу веб-интерфейса;
Запустить браузер на компьютере и в адресной строке ввести сетевой адрес обновляемого модуля и порт 8888. Например, http://192.168.1.126:8888;

## Slide 17: Обновление прошивки

## Slide 18: WEB-интерфейс

## Slide 19: WEB-интерфейс
Веб-интерфейс клавиатуры
http://192.168.0.36:8888

## Slide 20: WEB-интерфейс
Обновления для жк-клавиатуры устанавливаются последовательно от младшего к старшему. После каждой перезагрузки устройства необходимо повторно включать веб-интерфейс в настройках.

## Slide 21: WEB-интерфейс

## Slide 22: WEB-интерфейс

## Slide 23: WEB-интерфейс

## Slide 24: Настройка камер
Веб-интерфейс
http://ip-адрес:8888

## Slide 25: Контакты

## Slide 26: Контакты
 | www.sokrat.ru | основной сайт
 | catalog.sokrat.ru | каталог оборудования
 | forum.sokrat.ru | технический форум
 | @sokratinfo | новостной канал ОБ «СОКРАТ» (Telegram)
 | @sokrattips | часто задаваемые вопросы по ИС «Приток-А» (Telegram)
 | @pritoktalk | свободное общение на технические темы
clck.ru/QJPLY
учебно-методические материалы и презентации

## Slide 27: Контакты
Техническая поддержка:
  support@sokrat.ru
  тел.: 8-800-333-66-70
  часовой пояс: +5 Мск
  moskva@sokrat.ru
  тел. (499) 558-01-12
Общая
Москва